1)-  ROCKWELL VE BRİNEL SERTLİK ÖLÇME METOTLARI İLE İLGİLİ

SORULAR

Soru : 1)-   Metali plastik deformasyona zorladığımızda gösterdiği dirence sertlik denir.Aşağıdakilerden hangisi “plastik deformasyon zorlaması” değildir.

a). Bükme   b).  Kırma   c). Dağlama   d).  Eğme   e). Kesme

Soru : 2)-   Sertlik ölçme cihazları olmadığında MOHS sertlik skalası kullanılır.En sert element aşağıdakilerden hangisidir?

a). Cam   b).  Alçıtaşı  c).Aluminyum   d).  Elmas   e). Çelik

Soru : 3)-   Aşağıdakilerden hangisi “sertlik ölçme metodu”değildir.

a). Eğme   b).  Shore  c). Vicker  d).  Brinel   e).Rockwell

Soru : 4)-  Rockwell sertlik ölçme metodunda (………..) farklı uç kullanılır.Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

a). Bir   b). Üç  c). Dört  d).  İki e).Beş

Soru : 5)-   Rockwel sertlik ölçme metodunda HRC sertliği için aşağıdakilerden hangi uç kullanılır?

a). 1720 elmas  b). 1200 elmas  c). 1360 elmas   d).  1/16 inç bilya  e).1/8 inç bilya

Soru : 6)-   Rockwell C sertlik ölçümünde “uygulanan yük” ne kadardır?

a). 5 Kg  b). 100 Kg  c). 150 Kg  d).  30 Kg  e). 60 Kg

Soru : 7)-   Aşağıdaki yüklerden hangisi “yüzey ölçümünün sertlik değerlendirilmesi”nde kullanılmaz.?

a). 15 Kg  b). 30 Kg  c). 45 Kg  d).  ön yük 3 Kg  e). 60 Kg

Soru : 8)-    0,2 / 100 = 0,002 mm  derinlik = (….)    Rockwel kabul edilir. Noktalı kısma aşağıdaki hangi kelime gelmelidir?

a). Beş  b). Dört  c). Üç  d).  İki  e). Bir

Soru : 9)-   HRC = 100 - 0.084 / 0.002  =  ……….     Bu hesabın sonucu kaçtır?

a)- 61 HRC    b)- 60 HRC  c)- 56 HRC d)-  58 HRC  e)- 57 HRC

Soru : 10)-   Brinel sertlik ölçme metodunda aşağıdakilerden hangi uç kullanılır?

a). ( 2mm bilya  b). ( 3mm bilya  c). ( 15 mm bilya  d).  ( 2,5 mm bilya  e). ( 1 mm bilya

Soru : 11)-  Aşağıdaki “hangi değer”den sonra HB ile Sertlik Ölçüm Metodu ile yapılması tavsiye edilmez.?

a)- 300 HRB    b)- 450 HRB  c)- 50 HRB d)-  100 HRB  e)- 150 HRB

Soru : 12)-  (σç = HB x K)   Brinel sertlik değeri ile  malzemenin çekme mukavemeti arasındaki ilişkide  K katsayısı , aluminyum ve bakır alaşımları  için aşağıdakilerden hangi katsayı kullanılır?

a). 0,40 b). 0,36 c). 0,34 d).  0,30  e). 0,29

Soru : 13)- ( 50=HB x 0.36)  formülündeki değerlere  göre HB sertlik değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a)- 129 HB    b)- 149 HB  c)- 159HB d)-  169HB  e)- 139 HB

2)-   VİCKERS –KNOOP- SHORE SERTLİKLERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Soru : 1)-   Vickers sertlik ölçme yönteminde, aşağıdaki uç’lardan hangisi kullanılmaktadır?

a). ( 2mm bilya uç b). Tabanı kare Elmas-piramit uç  c). 1/16 inç bilya uç  d).  ( 10 mm bilya uç e). ( 1 / 8 inç  bilya uç

Soru : 2)-   Vickers sertlik ölçme metodundaki elmas piramit uc’un tepe açısı ne kadardır?

a). 1720           b). 1200        c). 900          d).  1800       e). 1360

Soru : 3)-   HV 180 /30/20     Vickers sertlik ölçme metodundaki değerlerin gösteriminde 20 rakamı neyi ifade eder?

a). Sertlik değeri  b).kol aralığı  c). süre d).  yük e). açı

Soru : 4)-   Knoop& vickers sertliği ile normal vickers sertliği arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a). Knoop &vicker  HRC sertliğidir b). Knoop &vicker  yüksek sertliktir c). Knoop &vicker süre demektir d).  Knoop &vicker yük demektir e). Knoop &vicker-mikrosertliktir

Soru : 5)-   Knoop& vickers sertliği testinde knoop uç’un izi  (……………………….)  şeklindedir.Aşağıdaki cümlelerden hangisi boşluğa uygun düşer.

a). Kare   b).bilya   c). Eşkenar dörtgen d).  Oval  e). Açı

Soru : 6)-   Poldi çekiçli sertlik ölçme yönteminde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a). Parça üzerine bilya düşürülür. b). Parça üzerine uçla bastırılır. c).Parça üzerine ışık verilir d).  Bir bilya üzerine çekiç vurulur e). Parça iki yana gerilir.

Soru : 7)-   Metal ve Sert plastiklerin sertliğinin ölçüldüğü Shore skeleroskob- ibreli shore sertlik ölçme yönteminde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a). Parça üzerine bilya düşürülür. b). Parça üzerine uçla bastırılır. c).Parça üzerine ışık verilir d).  Bir bilya üzerine çekiç vurulur e). Parça iki yana gerilir.

Soru : 8)-   Batma derinliği esas alınarak yapılan lastiklerin shore sertliğini ölçmede malzemeye batan uc’un arkasında ne vardır?

a). yay  b).bilya   c). Elmas uç d).  çekiç  e). hiçbiri

ÇEKME DENEYİ –BASMA DENEYİ-ÇENTİK DARBE DENEYİ SORULARI

Soru : 1)-  Çekme deneyinde akma noktasına yakın  zorlama yapıp yükü kaldırırsanız ne olur?

a). Parça da kalıcı uzama olur b). Parça max.uzar. c).Parça kırılır d).  Elastik uzamış parçanın boyu eski haline gelir e). Parça plastik olarak uzar.

Soru : 2)-  Çekme deneyinde akma noktası ile max.çekme noktası arasında çekme deney numunesi nasıl şekil değiştirir?

a). Numune elastik şekil değiştirir b). Numune kırılır c).Numune uniform şekil değiştirir. d).  Numune heterojen şekil değiştirir e). Numune sonsuz uzar.

Soru : 3)-  Çekme deneyinde akma gerilmesi((ak) değeri mi büyüktür? Yoksa max.çekme gerilme((mak) değeri mi büyüktür?

a). ((mak) < ((ak)      b). ((mak) =  ((ak)      c). ((mak) >  ((ak)      d). ((mak) ( ((ak)       e). Hiçbiri

Soru : 4)-  Çekme deneyinde eğri altındaki alan , o numunenin  ;

a). Rezilyansını belirtir b). Sertliğini belirtir c).Mukavemetini belirtir d).  Kırılganlığını belirtir e). Tokluğunu belirtir.

Soru : 5)-  [ % (L = (L –L0) / L0 . 100 ]   Çekme deneyinde bu denklem ;

a). Rezilyansını belirtir b). Sertliğini belirtir c).Mukavemetini belirtir d).  Kırılganlığını belirtir e). Yüzde uzamayı belirtir.

Soru : 6)-  [ E =( /( ]   Çekme deneyinde bu denklem ;

a). Kırılganlığını belirtir b). Sertliğini belirtir c).Mukavemetini belirtir d).  Elastislik modülünü belirtir e). Yüzde uzamayı belirtir.

Soru : 7)-  [(kop = Fkop/A0 ]   Çekme deneyinde bu denklem  ;

a).Kesit daralmasını belirtir b). Sertliğini belirtir c). Kırılganlığını belirtir d).  Elastislik modülünü belirtir e). Yüzde uzamayı belirtir.

BASMA DENEYİ SORULARI

Soru : 1)-    Aşağıdaki hangi malzeme basma deneyi için en az önemdedir?

a). Beton b). Plastik c).Dökme demir d).  Tuğla e). Yatak

Soru : 2)-   Basma deneyinde en önemli nokta ;

a).Kesit daralması-yükseklik oranı b). Sertlik-çap oranı c). Kırılganlık-elastik modül oranı  d).  Elastislik modülü-sertlik oranı e). Yükseklik -Numune çapı  oranı

Soru : 3)-   Basma deneyinde sünek bir malzeme  ;

a). Çapraz kırılır b). Gevrek kırılır c).Şişme yapar d).  Koni şeklinde kırılır e). Şişme yapmaz

ÇENTİK DARBE DENEYİ SORULARI

Soru : 1)-    Çentik darbe deneyi niçin yapılır ?

a).Kesit daralması-yükseklik oranını bulmak için b). Yaz-kış makine parçasının kırılma enerjisini bilmek için c). elastik modülünü bulmak için  d).  sertlik değerini ölçmek için e). Yükseklik -Numune çapı  oranı bulmak için

Soru : 2)-  Malzemeler soğukta  ;

a). Sünek olur b). Uzar   c).Şişme yapar d).  Gevrek kırılırlar e). Kırılmazlar

Soru : 3)-  İzod çentik darbe deneyinde, numune ;

a). İki destek arasına konup kırılır b). Tek taraflı bağlanır,dik tutulup, kırılır   c).Şişme yapar d).  Çentik açılmaz). e). İki çentiklidir.

Soru : 4)-  Çentik darbe deneyinde kırma enerjisi gevrek bir malzemede ;

a). Çok fazladır b). Hiçbiri   c).Sıfırdır d).  Normal değerdedir e). Düşüktür

Soru : 5)-  Çentik darbe deneyinde kırma enerjisi sünek bir malzemede ;

a). Çok fazladır b). Hiçbiri   c).Sıfırdır d).  Normal değerdedir e). Düşüktür

Soru : 6)- Malzemeler sıcakta ;

a). Sünek olur, kırma enerjileri artar b). Gevrek olur,kırma enerjileri azalır   c).Şişme yaparlar d).  Gevrek olur, kırma enerjileri artar e). Sertleşirler

BURMA DENEYİ SORULARI

Soru 1)- Aşağıdakilerden hangisi burma deneyi için uygun malzeme değildir.?

a). Matkap ucu    b). Şaft       c). Dingil     d).  Deri     e). Hiçbiri

Soru 2)- Burma deneyi yapılırken numunede  ;

a). Çok fazla uzama olur b). Basma etkisi görülür  c). Boyun oluşmaz   d). Çekme etkisi olur e). Çentik etkisi oluşur.

Soru 3)- Burma deneyinde kopma anına kadar tork  ;

a). Düşmez    b). Sıfırlanır      c). Gittikçe uzar     d).  Gittikçe düşer     e). Hiçbiri

Soru 4)-  Çekme deneyindeki mukavemet ile burma deneyindeki mukavemet ;

a). Çok farklıdır      b). İkiside  sıfırlanır      c). Tam eşittir   d).  Birbirine çok yakındır     e). Hiçbiri

Soru 5)-  Burma deneyinde elde edilen eğri  ;

a). Çekme eğrisine benzer      b). Basma eğrisine benzer      c). Sertlik eğrisine benzer   d).  Kesme eğrisine benzer     e). Hiçbiri

METALİK EĞME-KATLAMA DENEYİ SORULARI

Soru 1)-  Metalin katlama deneyi  ;

a). Çekme yapmak amacıyla      b). Basma yapmak amacıyla      c). Sertlik ölçme amacıyla   d).  Kesme yapmak amacıyla     e). Fikir edinmek amacıyla  yapılır.

Soru 2)-  Eğme deneyi özellikle (…………………) malzemelerin kalitatif bilgisi yanında, eğme momenti, eğilme miktarı, eğme mukavemeti ve esneklik modülü tayini için yapılır

a). Sünek  b). Yumuşak    c). Plastik   d).  Gevrek     e). Seramik

Soru 3)-  Üç noktadan eğme deneyinde max.eğme gerilmesi  numunenin tam ;

a).Sağ kenara yakın kısımda  b).Sol kenara yakın kısmında    c). Orta kısmında  d).  Orta-sağ kısmına yakın    e). Orta-sol kısmına yakın kısmında,

meydana gelir.

Soru 4)- Dört noktadan eğme deneyinde max.eğme gerilmesi  numunenin  ;

a).Sağ kenara yakın kısımda  b).Sol kenara yakın kısmında    c). Tam orta kısmında  d).  Orta-sağ kısmına yakın    e). Orta kısımda iki noktada

meydana gelecektir.

YORULMA DENEYİ SORULARI

Soru 1)-  Yorulma deneyinde  makine parçaları  ;

a). Çekme yüküne  b). Tekrarlı yüke  c). Basma yüküne  d).  Sertlik yüküne    e).çentik-darbe yüküne maruz kalmıştır.

Soru 2)-  Yorulma cihazlarından en çok kullanılanı  ;

a). Eksenel çekme-basma uyguluyan b). Burma gerilmesi uygulayan c). Eğme gerilmesi uygulayan    d). Hiçbiri   e). Bileşik gerilme uygulayan

cihazlardır.

Soru 3)-  Yorulma cihazlarında çalışma esnasında ;

a). Eksen kaçıklığı olmamalıdır  b). Eksen kaçıklığı derecelidir.  c). Eksen kaçıklığı olmalıdır  d).  Eksenler dik olmalıdır    e).Eksenler 450 açılı olmalıdır.

Soru 4)-  Yorulma deneyinde  malzemede çatlamanın olduğu sayı  ;

a). Sünek sayısı alınır b). Basma sayısı alınır   c). Çekme sayısı alınır  d).  Saykıl sayısı’alınır   e). Gevreklik sayısı alınır.

Soru 5)-  Yorulma deneyinde tekrarlı yük aralığı düşük ise saykıl sayısı ;

a). Az olur b). Sıfır olur   c). Hiçbiri  d).  Sıfıra yakın olur   e). Çok olur

Soru 6)-  Yorulma ile metalde kopmanın ve kırılmanın olmadığı sınıra ;

a). Yorulma sınırı b). burulma  sınırı c). Eğme sınırı d).  katlama  sınırı e). Hiçbiri  denir.

Soru 7)-  Çok kaba bir değerlendirme olarak çelik için yorulma sınırı değeri, çekme mukavemet değerinin  ;

a). % 10      b). %20      c). %30      d).  %40      e). %50 ‘sidir.

Soru 8)-  Çok kaba bir değerlendirme olarak aluminyum için yorulma sınırı değeri, çekme mukavemet değerinin  ;

a). % 10      b). %20      c). %30      d).  %25      e). %50 ‘sidir.

SOĞUK – SICAK ŞEKİL VERME SORULARI

Soru 1)-  Soğuk şekil verme işlemi diyebilmemiz için, o metali ergime sıcaklığının (Tm ). …….. katından küçük olan sıcaklıklarda şekillendirmeliyiz.

a). 0,1 katı      b). 0,5 katı      c). 0,4 katı      d).  0,3 katı      e). 0,2 katı

Soru 2)-  Soğuk parça soğuk olarak şekillendirilirken, malzeme içersindeki dislokasyonların hareketi sonucunda  ;

a). Çatlama oluşur      b). Ergime oluşur      c). Gevşeme oluşur      d).  Pekleşme-sertleşme oluşur      e). Hiçbiri olmaz.

Soru 3)-  Aşağıdakilerden hangisi   soğuk şekil vermenin avantajlarından değildir.

a). Daha yüksek yüzey kalitesi

b). Pekleşme, dayanım ve sertliği arttırır

c). Parçanın ısıtılması gerekmez

d). Daha yüksek doğruluk

e). Daha az güç harcanır.

Soru 4)- Soğuk şekil değiştiren bir malzemenin iç yapısındaki taneleri  ;

a). Büyür      b). Çok küçülür      c). Hepsi eşit olur      d). Bir yöne doğru  uzar      e). Hiçbiri

Soru 5)- Soğuk şekil değiştiren malzeme ilelebet uzatılamaz,% deformasyon miktarı arttığında malzeme akma mukavemeti ile çekme mukavemetleri birbirine yaklaşır nerdeyse kopacak hale gelir.Biraz daha uzatmak istersek ne yapılır?

a). Gerilim giderme tavı yapılır     b). Normalizasyon tavı yapılır      c). Tane büyütme tavı yapılır      d).  Homojenleştirme tavı yapılır     e). Rekristalizasyon tavı yapılır

SICAK ŞEKİL VERME SORULARI

Soru 1)-  Sıcak şekil verme işlemi diyebilmemiz için, o metali ergime sıcaklığının (Tm ). …….. katından büyük olan sıcaklıklarda şekillendirmeliyiz.

a). 0,1 katı      b). 0,5 katı      c). 0,4 katı      d).  0,3 katı      e). 0,2 katı

Soru 2)-  Aşağıdakilerden hangisi   sıcak şekil vermenin avantajlarından değildir.

a). % deformasyon hızı ile mukavemeti artar

b). Yüzeyde tufol oluşur

c). % deformasyonla mukavemeti artmaz

d). Daha fazla şekil değiştirilir

e). Soğuk işleme göre daha az güç harcanır.

METALLOGRAFİ SORULARI

Soru 1)- Aşağıdakilerden hangisi metalografi ile ilgili değildir?

a). Mikroyapının karekterine bakılır

b). Korozyon olup olmadığı incelenir

c). Sertliğine bakılır

d). Faz değişimlerine bakılır

e). Metal yüzeyi ve ara yüzeylere bakılır.

Soru 2)- Metalografinin plastikler incelenirken adı nedir ?

a). Seromografi,      b). Metalografi    c). plastografi      d).  termografi      e). Ezografi

Soru 3)- Aşağıdakilerden hangisi metalografinin numune hazırlanması ile alakalı değildir?

a). Numunelerin kesilmesi,

b). Numunelerin zımparalanması,

c). Numunelerin polisaj yapılması

d). Numunelerin yağlanması

e). Numunelerin dağlanması

Soru 4)- Numuneler niçin bakalite alınır?

a). Numuneleri elde daha iyi tutabilmek için,

b). Numuneleri boyamak için,

c). Numuneleri sertleştirmek için,

d). Numuneleri kesmek için,

e). Hiçbiri

Soru5)- Numunelerin zımparalanmasında kullanılan zımparaların en ince partiküllü olanların numarası  aşağıdakilerden hangisidir?

a). 60      b). 200    c). 1200     d).  300  e). 500

Soru 6)-Sert demir ve çelik gibi malzemelerin yüzeyini metalografik incelemeye hazırlamak için aşağıdakilerden hangi zımpara taşı kullanılır?

a).kağıt zımpara      b). 60 no zımpara   c). 1200 no zımpara    d).  300 no zımpara  e). Al2 O3 zımpara taşı

Soru 7)- Aşağıdakilerden hangisi (Al ve Ti )un iç yapılarını görme için dağlanmasında kullanılır?

a). Su

b). Kellers

c). Picral

d). Nital

e). Hiçbiri

********************************************************************

PLASTİK  MALZEME  SORULARI

Soru 1)- Plastiklerin yumurta gibi piştikten sonra sert yapıda olanlarına ne ad verilir ?

a). Elastomer,      b). Termoplastik   c). plastografi      d).  termografi      e). Termoset

Soru 2)- Isıtılınca yumuşayan,soğuyunca sertleşen,ergitip tekrar şekil alan plastiklere ne ad verilir ?

a). Elastomer,      b). Termoplastik   c). plastografi      d).  termografi      e). Termoset

Soru 3)- Kantindeki plastik çay bardakları hangi plastikten yapılmıştır?

a). Polistiren      b).Polikarbonat  c). Naylon     d).  Acrylic    e). Asetal

Soru 4)- Binalardaki pencere ve kapı kasaları hangi plastikten yapılmıştır?

a). Polistiren      b).Polikarbonat  c). Naylon     d).  PVC   e). Asetal

Soru5)- Elbise düğmeleri hangi plastikten yapılmıştır?

a). Bakalit      b).Polikarbonat  c). Naylon     d).  PVC   e). Asetal

Soru6)- El araba tekerlekleri hangi plastikten yapılmıştır?

a). Bakalit      b).Polikarbonat  c). Naylon     d).  PVC   e). Asetal

Soru7)- “Termoplastikler ……………. Termosetler sert ve gevrektir” cümlesinde boşluğa hangi kelime konmalıdır?

a). Bakalittir      b).çapraz bağlıdır  c).   d).  ütülüdür   e). yumuşaktır

Soru8)- Plastikler sabit yük altında oda sıcaklığında zamanla  ……………. gösterirler cümlesinde boşluğa hangi kelime konmalıdır?

a). büzülme     b).kısalma  c). hiçbiri  d).  uzama   e). sertleşme

Soru9)- Plastikler elektriği iletmezler, dolayısıyla  …………….  cümlesinde boşluğa hangi kelime konmalıdır?

a). iletken     b).yalıtkandırlar  c). sert  d).  dirençli  e). Yumuşak

KOMPOZİT MALZEMELER SORULARI

Soru 1)- Kompozit malzeme = Lif (…………………) + Matrix (polyester) cümlesinde boşluğa Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a). Elastomer,      b). Yapıştırıcı   c). Monomer     d).  Reçine     e). Elyaf

Soru2)- Kompozit malzeme, aşağıdakilerden hangi alanda kullanılmaz?

a). Müzik aletleri yapımında

b). İçki sanayiinde

c). Denizcilik sanayinde

d). Spor araçları yapımında

e).  Hiçbiri

Soru3)- Aşağıdakilerden hangisi kompozit çeşitlerinden değildir?

a)- Sulu

b). Hiçbiri

c). Tabakalı

d). Parçacıklı

e).  Elyaflı

Soru 4)- “Kompozit malzmede elyafla-matrix arasındaki …………………. çok önemlidir. ”cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

a). Elastomer,      b). Yapıştırıcı   c). Monomer     d).  tuğla   e). Taş

Soru5)- Olta malzemeleri aşağıdaki hangi kompozitten yapılır?

a)- Bor tanecikli

b). Hiçbiri

c).  SiC tanecikli

d). Alumina tanecikli

e).  Sandwiçli

Soru6)- Aşağıdakilerden hangisi Kompozit Malzemenin Genel Özelliklerindendir?

a). Ağır olmaları

b). Genleşmeleri fazla olmaları

c). Kimyasallara dirençsiz olmaları

d). Plastiklere göre yüksek ısıya dayanmaları

e).  Hiçbiri

KOROZYONLA İLGİLİ SORULAR

Soru1)- Ortamda Nem ve Oksijen  varsa hariçten enerji vermeden ………………..oluşur? cümlesinde boşluğa hangi kelime konmalıdır ?

a)- Bor

b). Hiçbiri

c).  solüsyon

d). aşınma

e).  korozyon

Soru2)- Korozyon kuru ortamda daha yavaş , deniz kenarlarında daha…………..olur .cümlesinde boşluğa hangi kelime konmalıdır.

a)- düzgün

b). yavaş

c).  eşit

d). hızlı

e).  korozyon

Soru3)- Bir korozyonda anot-katot ve iletken ortam varsa aşağıdakilerden hangi reaksiyon sözkonusudur.?

a)- hiçbiri

b). yavaş

c). Elektro-kimyasal

d). hızlı

e). kimyasal

Soru4)- Ortamda klor ve bromür iyonları varsa ne tür korozyon oluşur?

a)- Pitting

b). Aralık korozyonu

c). galvanik

d). erozif

e).  Seçici

Soru 5)- “Galvanik korozyonda …………………….metalde yenme görülür” cümlesinde boşluğa hangi kelime gelmelidir?

a)- Pasif

b). Saf

c). Aktif

d). hiçbiri

e). Alaşımlı

Soru 6)-   (Al  + 1,30  volt ) potansiyel gerilimi olsun. (Cu -  0,34 volt ) potansiyel gerilimi olsun.Birlikte çalışsalar korozyon bakımından ne olur?

a)- Cu, yenir, Al ye bişey olmaz

b). İkisine de bir şey olmaz,

c). İkiside yenir

d). Al’um yenir,Cu’a bir şey olmaz.

e). Hiçbiri

Soru 7)- Korozyondan korunmak için musluklar ve gemi pervaneleri aşağıdaki hangi malzemeden yapılırlar?

a)- Demir

b). Çelik

c). Aluminyum

d). Pirinç

e). Dökme demir

Soru 8)- Demiri Korozyondan korumak için en çok aşağıdaki hangi kaplama malzemesi kullanılır?

a)- Asfalt

b). Boya

c). Çinko-galvaniz

d). Kalay

e). Zift

Soru 9)-  Cami kubbelerini korozyondan korumak için ne yapılır?

a)- Asfalt  b). Boya  c). Çinko-galvaniz  d). Kalay kaplama e). Kurşun kaplama